## Slide 1: Manajemen produksi
Manajemen produksi
Pendahuluan
Memilih lokasi pabrik
Lay out
Riset Industri.
Macam-macam proses
produksi.
Pengawasan Produksi.
Pelaksanaan
pengawasan

## Slide 2: 1. PENDAHULUAN
Apa yang dimaksud dengan manajemen produksi dan produksi?
Manajemen produksi adalah : kegitan mengelola secara optimal penggunaan sumber daya (faktor Produksi) dalam proses tranformasi menjadi produk barang dan jasa.
Produksi adalah : Pengubahan bahan - bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang dinginkan oleh konsumen. Hasil itu dapat berupa barang dan jasa.
Jadi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa perusahaan menggunakan sebagai sumber daya, sumber daya harus dikelola secara optimal dalam bentuk tentukan lokasi yang tepat, mencari sumber bahan baku, daerah konsumen, mengatur penempatan mesin, merencanakan proses produksi, menjaga pekerjaan lain yang bersifat teknis dalam pabrik.

## Slide 3: 2. Memilih Lokasi Pabrik.
Karena perkembangan ekonomi demikian pesatnya, industri
menghadapi masalah dalam hal lokasi untuk ekpansi. Apakah
perusahaan yang sudah ada bisa diperbesar lagi, atau apakah
akan di banguna pabrik baru di tempat atau dalam lingkungan
Sama atau lingkungan yang lain.
Pemerintah telah menetapkan tempat kosentrasi industri biasanya
di luar kota sehingga indsustri dapat menyerap tenaga kerja di
daerah sekitarnya dan daerah pemasaran lebih dekat. Serta
mengindari polusi.
Maslah-maslah yang dihadapi industri dalam memilih lokasi diantaranya :
Dekat dengan lokasi sumber material.
Dekat dengan pasar.
Mudah mendapatkan tenaga kerja.
Mudah fasilitas tranportasi.
Mudah memperoleh bahan bakar.
Mudah memperoleh air.
Sikap pemerintah setempat serta masyarakatnya.

## Slide 4: Lanjutan;
Pertimbangan mana yang paling penting bagi suatu industri tidaklah
sama, karena bagi suatu idustri mungkin, yan paling penting sumber
bahan baku dan bagi yang lainya fasilitas tranport. Lokasi yang baik ialah
yang mempertimbangkan faktor-faktor di atas secara seimbang.
Contoh : Pabrik yang harus dekat pasar misalnya pabrik roti, sehingga
roti dengan mudah di salurkan ke konsumen. Demikian pula usaha
perakitan mobil harus mendekati daerah konsumen, karena biaya
tranportasi onderdil – onderdil mobil yang harus dirakit akan lebih murah,
jika dibandingkan dengan mengangkut mobil jadi, satu persatu lansung
dari pabriknya.
Mengenai bahan baku, ada tiga bentuk bahan baku yg dipakai diantaranya
Yang cepat rusak, seperti sayur, buah-buahan.
Material yang tidak di proses seperti batu bara, tanah liat.
Barang – barang setengah jadi seperti plat besi, kulit, bahan kimia.
Untuk pabrik makanan dan sayuran kaleng tiada pilihan lain harus berlokasi dekat daerah pertanian. Biaya angkut akan lebih ringan karena banyak bahan yang terbuang dari proses produksinya.

## Slide 5: 3. Lay Out.
Lay oaut ini biasanya berkaitan
erat dengan jumlah ruangan
yang dikehendaki dan peralatan
yang akan digunakan,
penempatannya sangat
menentukan bentuk dan
Letak bangunan,
Untuk menghemat biaya,
lay out harus diatur sedemikian
rupa sehingga memudahkan aliran
kerja dan kondisi kerja
yang baik.

## Slide 6: Beberapa faktor pertimbangan untuk rencana lay out ialah :
dt
Keadaan proses produksi, harus dilihat apakah proses produksi di lakukan untuk membuat satu macam barang atau banyak barang
Tipe produksi, apakah produksi di buat berdasarkan pesanan atau
produksi massal (jika dibuat secara masal maka perlu disediakan
gudang sebelum barang itu dijual)
Bentuk mesin yang digunakan, jika pabrik menggunakan mesin berat maka lay outnya harus diatur sedemikian rupa sehingga ada kebebasan bergerak bagi tenaga kerja yang melayani mesin tersebut.
Persyaratan penerangan, dan tenaga listrik, kondisi kerja sangat mempengaruhi moral pekerja dan efisiensi, Misalnya pengaturan cahaya dan warna yang digunakan, dapat mengurangi biaya karena jarang kecelakaan, tidak mudah merasa lelah, merasa betah bekerja, dan produktifitas akan meningkat,
Kemungkinan ekpansi. Dikemudian hari harus diprtimbangkan jauh sebelumnya. Karena untuk expansi di perlukan pemasangan mesin baru atau bangunan baru. Untuk itu perlu disediakan ruang atau tanah yang cukup.

## Slide 7: Beberapa Pola Layout ;
Ada (3) tiga pola Layout :
Layout Fungsional ; di sebut juga layout proses, atau job lot, artinya pengelompokan mesin berdasarkan pekerjaan sejenis. Misalnya pada sebuah perusahaan otomotif, dikelompokan pada bagian husus seprti bagian pekerjaan mesin, pekerjaan pengecatan, bagian roda dsb, artinya layout mesin berdasarkan departemen-departemen pekerjaan yang dilaksanakan dalam pabrik. (departementalisasi)
Layout prodak, disebut juga layout garis. Untuk pola layout ini, mesin-mesin ditempatkan berurutan menurut proses produksi yang akan dilewati. Dari bahan baku sampai menjadi produk ahir. Dalam prosesnya biasanya digunakan bantuan ban berjalan. (proses Produksi obat)
Layout kelompok, dalam hal ini mesin ditempatkan menurut kelompok produk, dalam pengelompokan ini, produk dikerjakan sampai tuntas,sehingga menghemat biaya dan waktu pengangkutan trasport intern.

## Slide 8: 4. Riset Industri.
Usaha riset industri sama usianya dengan usaha produksi itu
sendiri, tetapi kurang mendapat perhatian di bandingkan
dengan usaha penjualan dan permodalan tetapi ahir-ahir ini
sangat menarik kaum idustriawan.
Pada mulanya riset digunakan untuk memecahkan masalah
husus, kemudian diarahkan untuk mengembangkan proses
produksi dan tumbuh makin pesat dan makin lama makin
meningkat jumlah uang yang dibelanjakan untuk
kepentingan riset indutri.
Di negara maju rata-rata semua industri membelanjakan
hampir 3% dari jumlah penghasilan mereka untuk keperluan
riset dan pengembangan. Industri pesawat tebang
membelanjakan 9% dari penjualannya untuk riset dan
perusahaan elektrik 6%

## Slide 9: 5. Macam-macam proses produksi
Industri moderen telah mengembangkan beberapa tipe produksi yang
berbeda yaitu ektraktif, analitis, sintentis, dan fabricating.
Proses ektraktif :
ini dijumpai pengambilan dari tanah,udara dan laut. Istilah proses ektraktif menunjukan metode pengambilan material sepeti pertambangan
batu bara, tembaga, seng dan sebagainya. Beberapa bahan tambang
Seperti magnesium cholorine dan sodium diambil dari laut. Nitrogen dan
oksigen diambil dari udara.
Proses Analisis:
Proses anlisiss mencakup pemecahan material menjadi beberapa macam.
Misalnya pertambangan minyak, setelah menggali minyak bumi dialirkan
kemudian dipisahkan menjadi, gas, oli, bensin,aspal, perapin dan
Berbagai jenis lainnya. (daging juga kulit untuk sepatu)
Proses sintetis:
Menghimpun berbagai meterial itu menjadi satu hasil produksi ini lawan
Dari proses analisis, misalnya produk krayon, karet, dan plastik di hasilkan secara sintetis, proses ini memerlukan berbagai bahan mentah.
Proses fabricating.
Dalam prose fabrikating bahan baku dirobah menjadi bentuk yang berbeda
Membuat pesawat terbang dan mobil, menggunakan lempengan metal dan
Dibenetuk menjadi badan pesawat, atau badan mobil melalui fabrikating.

## Slide 10: 6. Pengawasan produksi
Tujuan dari pengawasan produksi ialah menjaga kelancaran pekerjaan dari bahan baku sampai barang jadi.sehingga dapat diselesaikan dalam tempo sesingkat mungkin dan biaya serendah mungkin.
Ada empat macam langkah dalam pengawasan produksi yaitu :
Planning, proses produksi akan berjalan dengan lancar jika direncanakan lebih dulu. Langkah-langkah selanjutnya seperi routing, scheduling dan dispatching akan berpungsi jika planing sudah di buat pada saat permulaan. (misal jumlah material, jenis materia, jika diperlukan bahan setengah jadi harus sudah diprsiapkan secara rinci)
Routing, Pengawasan atas tingkat pekerjaan tertentu, routing (jalan) yang harus ditempuh dalam perusahaan oleh bahan atau barang produksi harus rasional dan efisien (contoh : membuat gula dari tebu)
Scheduling. Tujuan scheduling ialah menjaga kelancaran pekerjaan menghindarkan konflik dan kelalaian dalam menggunakan mesin. Dan membuat tabel waktu kapan bahan mentah diperlukan, kapan hasil jadi harus siap.
Dispatching, dalam hal ini dibuatkan perintah kerja untuk masing-masing pekerjaan, dan ini penting agar planning dapat dilaksanakan, routing dapat diatur, dan scheduling dapat dijaga.

## Slide 11: 7. Pelaksanaan Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai teknik yaitu : papan rencana dan diagram kemajuan, studi gerak, studi waktu, standar, inspeksi.
Papan rencana dan diagram kemajuan, jika dalam perusahaan ada beberapa pekerjaan dilakukan dengan berbagai tipe mesin, manajemen dapat melaksanakan pengawasan dengan menggunakan papan rencana. Dalam hal ini tugasnya meliputi 3 kelas pekerjaan
1) Pekerjaan yang sedang dikerjakan.
2) Pekerjaan yang akan dilakukan bila proses sudah selesai.
3) Pekerjaan yang belum dikerjakan atau sedang
direncanakan..
Papan rencana juga disediakan secara terpisah untuk masing-masing-masing mesin. mandor memperhatikan tiap pagi atau tiap minggu, apa yang telah direncanakan oleh manajemen yang menyangkut departemenya. (lanjutan)

## Slide 12: lanjutan
Studi Gerak, tujuan studi gerak mengatasi atau mengurangi pemborosan gerak yang tidak perlu, dan mencari gerakan yang efektif, orang yang menganalisa gerak merinci pekerjaan dalam bentuk gerakan yang digunakan, seperti mengangkat barang, memilih, menempatkan barang diatas ban berjalan dan sebagainya.
Studi waktu, biasanya bergabung dngan studi gerak, setelah pekerjaan dirinci, waktu yang digunakan untuk masing-masing gerak diukur dengan stopwatch. Pengawas melihat dari tempat strategis di mana ia dapat mengawasi seluruh gerakan pekerja.
Standar, tidak akan ada pekerjaan pengawasan dapat berpungsi secara baik jika tidak ada standar pelaksanaan kerja, standar mutu dan standar kondisi kerja. Bagian pengawasan mutu membuat contoh mutu standar untuk bahan perbandingan. Standar kerja yang baik harus mencakup cahaya, penerangan,pengawasan suara hiruk pikuk , tempat kerja yang rapih dan bersih, dan bebas dari gangguan.

## Slide 13: lanjutan
Inspeksi, Fungsi penting dari inspeksi ialah mengwasi pekerjaan agar berjalan sesuai dengan standar. Perencanaan yang dibuat secara baik, dan schedule yang sudah disusun tidak akan ada artinya jika produksi yang dihasilkan tidak memenuhi syarat kualitas.
Untuk menjaga kualitas standar, maka inspeksi mencakup 3 fungsi ;
Jika anda dapat mengawasi kecerobohan lebih awal, maka pemborosan yang lebih besar akan dapat dihindarkan.
Inspeksi yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung, akan dapat menemukan kelemahan – kelemahan yang terjadi.
Dengan inspeksi perusahaan dapat menghindarkan hasil produksi yang tidak memenuhi syarat kualitas, dan tidak mengirimkannya kepada konsumen. Dengan demikian maka nama baik atau goodwill perusahaan dapat di jaga.

## Slide 14: Soal/evaluasi
coba sauadar tuliskan apa yang dimaksud dengan manajemen produksi ?
Coba saudara tuliskan masalah-masalah yang dihadapi industri dalam memilih lokasi ?
Coba saudara tuliskan dan terangkan tiga pola layout yang ada.
Industri moderen telah mengembangkan beberapa tipe proses produksi, coba saudara tuliska empat tipe proses produksi itu.
Tujuan pengawas ialah menjaga kelancaran pekerjaan dari bahan baku sampai ke barang jadi coba sudara tuliskan 4 macam langkah dalam pengawasan produksi.
Coba saudara tuliskan pelaksanaan pengawasan dengan berbagai teknik (ada 5)

## Slide 15
Sampai jumpa minggu depan